Сертификат соответствия №С-RU.АБ03.В.00017

Контроллер охранно-пожарный

Приток-А-КОП-02

Паспорт

ЛИПГ.423141.022 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1	Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке Контроллера охранно-пожарного Приток-А-КОП-02 ЛИПГ.423141.022 (далее по тексту – прибора).

1.2	Паспорт входит в комплект поставки прибора, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3	Установка и эксплуатация прибора должны осуществляться в соответствии с документом: «Контроллеры охранно-пожарные Приток-А-КОП Руководство по эксплуатации» (в комплект поставки не входит, можно загрузить с сайта http://catalog.sokrat.ru → «Объектовое оборудование» → «Приборы Приток-А-КОП»).

1.4	Прибор выпускается в следующих вариантах исполнения:

| Наименование | Обозначение | Код | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Приток-А-КОП-02 | ЛИПГ.423141.022 | 4024 | 4 индикатора, 4 шлейфа, связь с ПЦН – Ethernet/GSM (GPRS) |
| Приток-А-КОП-02.1 | ЛИПГ.423141.022-01 | 4025 | 4 индикатора, 4 шлейфа, связь с ПЦН – Ethernet (без GSM-модуля) |
| Приток-А-КОП-02.2 | ЛИПГ.423141.022-02 | 4022 | 8 индикаторов, 4 шлейфа связь с ПЦН – Ethernet/GSM (GPRS) в комплекте с модулем Приток-А-МРШ-02(4шл) |

1.5	Прибор предназначен для организации охраны в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1 путем контроля шлейфов сигнализации и передачи извещений на автоматизированное рабочее место пульта централизованного наблюдения (АРМ ПЦН).

Связь с АРМ ПЦН и осуществляется:

- по каналам TCP/IP (Ethernet) или сотовой связи GSM – для Приток-А-КОП-02 и Приток-А-КОП-02.2;

- только по каналам TCP/IP (Ethernet) – для Приток-А-КОП-02.1.

1.6	Прибор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых не пожароопасных помещениях при температуре от минус 25 до плюс 50 С (при использовании специальных термо-SIM карт диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 50°С), относительной влажности воздуха не более 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.7	Габаритные размеры – 147х110х39 мм.

1.8	Масса – не более 0,3 кг.

1.9	Ток потребления в дежурном режиме от источника постоянного тока 11 – 14.5 В не более 0,25 А.

1.10	Срок службы – 8 лет.

1.11	Температура хранения – от минус 40 до плюс 70°С.

1.11	Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вариант исполнения |
|  |  | -02 | -02.1 | -02.2 |
| ЛИПГ.423141.022 | Прибор в сборе | 1 | 1 | 1 |
|  | Электронный идентификатор DS 1990A | 1 | 1 | 1 |
|  | Резистор MF-25-4,7 кОм | 4 | 4 | 4 |
|  | Резистор MF-25-1,2 кОм | 1 | 1 | 1 |
|  | Светодиод красного цвета L-53LID | 1 | 1 | 1 |
| ЛИПГ.423141.022ПС | Паспорт | 1 | 1 | 1 |
| ЛИПГ.423141.022РЭ2 | Краткое руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 |
|  | Вилка RJ-45 | 2 | 2 | 2 |
|  | Шуруп 3,5x35 | 3 | 3 | 3 |
|  | Дюбель 6x30 | 3 | 3 | 3 |
|  | Антенна GSM | 1 | - | 1 |
| ЛИПГ.425521.004 | Модуль расширения шлейфов МРШ-02 | - | - | 1 |

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Контроллер охранно-пожарный

Приток-А-КОП-02 	Приток-А-КОП-02.1 	Приток-А-КОП-02.2

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.423141.022                   и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления	    Заводской номер

Упаковку произвёл 	   	                     Принят ОТК ____________

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

наименование монтажной организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

Прибор принят в эксплуатацию в составе

___________________________________________________________________________________________

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки прибора, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2  Срок гарантии – 5 лет (на модуль GSM – гарантия 1 год).

5.3 Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

5.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Прибор принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

5.5   Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

# Text boxes

Автоматизированная система

охранно-пожарной сигнализации

МП

МП

МП

Код 4024 ред. 11  IN 8329